## Slide 1
Giugno 2021
MODULO 8 – Modalità acquisizione dati
MODELLO DEI DATI OSSERVATI
Emanuele Di Giacomo - Arpae-SIMC
Beatrice Chiavarini - Cineca

## Slide 2
Modello dei dati osservati-descrizione generale (1)
Specifiche: https://doc.rmap.cc/rmap_rfc/rfc.htm
Ogni osservazione è univocamente identificata dalle seguenti dimensioni:
  Ident: valore opzionale che identifica una stazione mobile (e.g. codice del volo dell’aereo), nullo in caso di stazione fissa
  Latitude, longitude: coordinate con 5 decimali
  Report: stringa che individua un gruppo di stazioni omogenee
  Time: istante di validità del dato (finale) in GMT
  Level: componente verticale dell’osservazione (livello o uno strato), composta da
    Leveltype1: tipo del primo livello (codice tabella)
    L1: valore del primo livello
    Leveltype2: tipo del secondo livello (codice tabella) se strato, altrimenti nullo
    L2: valore del secondo livello se strato, altrimenti nullo
  Timerange: periodo a cui si riferisce l’osservazione, composto da:
    Pindicator: tipo di processamento statistico (codice tabella)
    P1: differenza in secondi tra istante di validità e istante di riferimento
    P2: durata in secondi del processamento statistic
  Var: codice da tabella B locale di BUFR/CREX che descrive il parametro, definendo anche unità di misura e precisione del valore associato

## Slide 3
Modello dei dati osservati-descrizione generale (2)
Ogni osservazione può essere caratterizzata da uno o più attributi, definiti come coppie di var e valore corrispondente
  ○ Percentuale di confidenza del dato, invalidazione manuale, etc.
Ogni osservazione può essere accompagnata da dati costanti della stazione, definiti come coppie di var e valore corrispondente
  ○ Nome stazione, quota, codice WMO, etc.

## Slide 4
Temperatura istantanea a 2m dal suolo
  ○ Var: B12101
  ○ Level: 103,2000,-,-
  ○ Timerange: 254,0,0
Precipitazione oraria al suolo
  ○ Var: B13011
  ○ Level: 1,-,-,-
  ○ Timerange: 1,0,3600
Precipitazione oraria al suolo previsione +2h
  ○ Var: B13011
  ○ Level: 1,-,-,-
  ○ Timerange: 1,7200,3600
Modello dei dati osservati - esempi

## Slide 5
Formato dei dati osservati
Su meteo-hub è attualmente operativa la ricezione di dati in formato BUFR che utilizzano il modello dei dati descritto mediante un template denominato “generic” (https://doc.rmap.cc/rmap_rfc/rfc.html#generic-template)
È possibile generare un BUFR “generic” utilizzando la libreria dballe (https://github.com/ARPA-SIMC/dballe)
  Distribuita con licenza GPL
  Supporta Python 3
  Pacchettizzata per diverse distribuzioni Linux
    Debian, Ubuntu: repository ufficiali
    Red Hat, CentOS, Fedora: repository mantenuti da Arpae-SIMC https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/simc/stable/
Formato JSON: maggiore libertà nella scelta degli strumenti con cui generare le osservazioni